## Slide 1
SISTEM BILANGAN
BAB 1

## Slide 2
Sistem Bilangan
Penerapan Sistem Bilangan
Format Bilangan
Konversi Bilangan
Sistem Penyandian Bilangan
PETA KONSEP

## Slide 3
Sistem Bilangan
Komputer merupakan mesin yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu ada atau tidaknya aliran listrik, yang dapat disebut sistem binary.
Selain bilangan biner, komputer juga menerapkan beberapa jenis bilangan, seperti bilangan berbasis 10 (desimal), berbasis 8 (oktal), dan berbasis 16 (heksadesimal).

## Slide 4
Pengertian Sistem Bilangan
Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik.

## Slide 5
Penerapan Sistem Bilangan
Komputer menggunakan beberapa jenis bilangan. Contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer adalah :
Bilangan Biner. Bilangan ini adalah bilangan dasar yang digunakan komputer
Bilangan Desimal. Bilangan ini dapat kita jumpai pada pengalamatan IP dalam jaringan komputer
Bilangan Heksadesimal. Bilangan ini dapat kita jumpai pada MAC Address setiap device.

## Slide 6
Penerapan Sistem Bilangan
Penerapan bilangan Heksadesimal dan Desimal

## Slide 7
Jenis-Jenis Bilangan
Bilangan Biner. Bilangan ini hanya mengenal dua jenis angka numerik, yaitu 0 dan 1. Nilai 1 mewakili keadaan dengan arus listrik, sementara nilai 0 mewakili keadaan sebaliknya. Penulisan bilangan biner menggunakan format N2.
Bilangan Oktal adalah bilangan yang menggunakan 8 jenis angka numerik, yaitu 0,1,2,3,4,5,6, dan 7.
Bilangan Heksadesimal terdiri dari 10 angka numerik, yaitu 0 hingga 9, dan 6 karakter, yaitu A, B, C, D, E, F. nilai A mewakili nilai 10, B mewakili nilai 11, dan seterusnya.

## Slide 8
Konversi Bilangan
Konversi adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner sangatlah penting ketika menghitung banyaknya network yang terbentuk dari subnetting IP Address. Terdapat beberapa teknik konversi bilangan, yaitu menjumlahkan suku bilangan yang dikonversi, atau melakukan pembagian bilangan secara berulang.

## Slide 9
Bilangan Biner
Berikut adalah cara mengonversi bilangan biner bulat menjadi format desimal dengan cara mengalikan setiap suku bilangan sesuai dengan urutan pangkatnya :
11102 = (1x23) + (1x22) + (1x21) + (0x20)
= 8 + 4 + 2 + 0 = 1410
Sedangkan cara mengonversi bilangan biner dengan angka di belakang koma adalah :
1,111 2 = (1x20) + (1x2-1) + (1x2-2) + (1x2-3)
= 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 = 1,87510

## Slide 10
Cara mengonversi bilangan Oktal menjadi format desimal adalah :
3218 = (3x82) + (2x81) + (1x80)
= 192 + 16 + 1 = 20910
Sedangkan cara mengonversi bilangan Oktal dengan angka di belakang koma adalah :
31,22 8 = (3x81) + (1x80) + (2x8-1) + (2x8-2)
= 24 + 1 + 0,25 + 0,0312 = 25,28128
Bilangan Oktal

## Slide 11
Cara mengonversi bilangan heksadesimal bulat menjadi format desimal adalah :
A1216 = (10x162) + (1x161) + (2x160)
= 2560 + 16 + 2 = 257810
Sedangkan cara mengonversi bilangan heksadesimal dengan angka di belakang koma adalah :
A12,2116 = (10x162) + (1x161) + (2x160) + (2x16-1) + (1x16-2)
= 2560 + 16 + 2 + 0,125 + 0,00391
= 2578,1289110
Bilangan Heksadesimal

## Slide 12
Konversi bilangan dengan pembagian berulang
Teknik konversi bilangan lainnya adalah pembagian secara berulang. Bilangan awal yang akan dikonversi dibagi dengan basis bilangan hasilnya. Sebagai contoh, bilangan Oktal yang akan dikonversi menjadi desimal dibagi dengan angka 10.

## Slide 13
Penulisan hasil konversi bilangan 19210 ke dalam bentuk biner adalah menuliskan sisa hasil bagi dari bawah ke atas, sehingga diperoleh hasil 11000000 2. Jadi, 19210 = 11000000 2.
= 96 sisa 0
= 48 sisa 0
= 24 sisa 0
= 12 sisa 0
= 6 sisa 0
= 3 sisa 0
= 1 sisa 1
Konversikan bilangan 19210 menjadi bilangan berbasis biner.
Konversi bilangan desimal

## Slide 14
Konversikan bilangan 20010 menjadi bilangan berbasis oktal.
Konversi bilangan desimal
= 25 sisa 0
= 3 sisa 1
Penulisan hasil konversi bilangan 20010 ke dalam bentuk biner adalah menuliskan sisa hasil bagi dari bawah ke atas, sehingga diperoleh hasil 3108. Jadi, 20010 = 3108.

## Slide 15
Sistem Penyandian Bilangan
Komputer hanya mengenali bilangan biner, sehingga ketika user mengetikkan angka 8 pada keyboard, angka tersebut harus di-encode ke dalam bilangan biner untuk kemudian diproses oleh CPU.
CPU kemudian akan mengolah dan mengirimkan data dalam bentuk biner yang kemudian di-encode kembali menjadi desimal untuk ditampilkan di layar komputer. Terdapat beberapa bentuk bilangan yang disandikan, di antaranya adalah.

## Slide 16
Bilangan bersandi
1. Binary Coded Decimal
Pada sistem penyandian BCD, setiap bilangan akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem biner. Dibutuhkan 4 bit biner untuk menyajikan setiap digit bilangan desimal. Perhatikan contoh berikut :
Nilai Desimal | 9 | 7 | 5
Sandi BCD | 1001 | 0111 | 0101
Kelompok Bit | Ketiga bernilai ratusan | Kedua bernilai puluhan | Kesatu bernilai satuan

## Slide 17
Bilangan bersandi
2. Binary Coded Hexadecimal
Sistem sandi BCH digunakan untuk menyajikan data Heksadesimal dalam bentuk biner. Sama seperti BCD, setiap digit bilangan akan diubah dalam kelompok yang terdiri atas kombinasi biner sebanyak 4 bit. Perhatikan tabel kode BCH di samping.
Heksadesimal | Sandi BCH
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
A | 1010
B | 1011
C | 1100
D | 1101
E | 1110
F | 1111

## Slide 18
Bilangan bersandi
1. ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) merupakan standar yang digunakan pada industry untuk pengkodean huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode (7 bit). Contoh penggunaan ASCII adalah tombol keyboard komputer. Fungsi tombol-tombol keyboard dibagi menjadi dua, yaitu numerik dan non numerik. Sandi pada tombol yang terdiri atas angka, huruf, dan simbol tertentu disebut sebagai alphanumeric atau alphabet and numeric.
Sumber: dokumen penerbit

## Slide 19
Tabel ASCII
Sumber : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Electronic/ascii.html#c2

## Slide 20
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.
Berapakah nilai binary menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata “BANGSA” ?
Berapakah nilai heksadesimal menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata “Smk” ?
Berapakah nilai binary menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata “hello@gmail.com” ?
TUGAS